AMX NetLinx 网络型主控器NI-3100 NI-3100/ICS

NI-2000  相比，  NI-3000  可满足更大区域或多个房间内更高端的控制和自动化要求。该解决方案的端口和继电器数量是NI-2000  的两倍，可提供更高级别的集成控制和自动化功能。  NI  -3000  可集成控制更多的电子设备，如录像机和  DVD  播放器、投影机、投影屏幕、照明设备以及其它连接的系统。在技术驱动环境中，该解决方案允许将来增加更多的设备，如录像机和  DVD  播放器、投影机、投影屏幕、照明设备以及其它连接的系统。在技术驱动环境中  ，  该解决方案允许将来增加更多的设备和控制的需求  。外　　观：黑色金属外壳体积：8.81  cm  x  43.18  cm  x  8.81  cm  电源：700  mA  @  12VDC  内存：CF  闪存  32MB，可升级至  1  GB

R  红外端口
●  8-I/O  输入/输出端口
●  8-Relays  继电器口
●  7-RS-232/RS-422/RS-485  串行端口

产品特点
●  前面板带各种控制功能LED灯显示，来指示设备运作状态。
●  处理器速度可达257  MIPS。
●  具备ICSNet接口及Axlink数据接口，可连接各种用户操作界面及扩展盒或扩展卡。ICSNet最远可传输1000英尺，Axlink最远可传输3000英尺。
●  处理器上直接提供True  10/100  baseT  Ethernet  网络连接口。程序编写采用嵌
●  入式架构（Embedded），处理器直接提供程序储存及运算，并提供适当的人机操作界面。不同的主控器之间可相互沟通及控制，以提供系统往后扩展需求。
●  内置网页服务器Web  Server，支持HTML及JAVA，可将触摸屏界面变成网页。使用者只需使用使用IE等网页浏览器，通过Internet互联网即可实现触摸屏的所有功能操作。对于HTTP、FTP、TELNET等服务器架构提供高安全性保护，可设定不同的使用者进入页面的权限。本地控制不受网络品质影响，且能将网络连接状态显示于触摸屏上，及自动连接网络以确保通信。
●  全功能DHCP/DNS支持。
●  程序可由主控器下载到计算机，以提供日后维护及更改。可通过设定密码保护，
●  防止更改不当。甚至，程序设计师勿需亲自到现场，可直接通过以太网络，利用Internet互联网传输来更改程序的内容。