TK-400/800 专业无线会议麦克风

TK-400/800 专业无线会议麦克风

TK-400

TK-800

产品描述

TK-400/800 专业无线会议麦克风采用石英振荡电路，具有极高的频率稳定性能；多级窄带高频滤波，充分消除干扰信号多级窄带高频滤波，首创一种高频率发射接收的噪声数码抑制电路，它分析信号的质量而不是信号的强度，当发射信号强时，该系统的噪声声分级低，接收机让声音通过，当发射信号微弱时或没有信号时，该系统的噪声声级高，抑制电路会使接收机消声，这已排除了恼人的爆破噪声通过你的接收机的可能性。

TK-400/800 专业无线会议麦克风

TK-400/800 专业无线会议麦克风

产品特点

无线会议麦克风

话筒开启时，音头发光环点亮

话筒设有低电警告指示灯

具有独立的输出和混和输出功能，可接调音台或功率放大器

技术参数

| 型号 | TK-400/800 |
| --- | --- |
| 电源供应 | 发射机DC9V 接收机AC220V 50Hz |
| 电流 | 35mA |
| 载波频率 | VHF230～280MHz |
| 频率稳定度 | �0.005% |
| 信噪比 | ＞98dB |
| 邻道干扰比 | ＞100dB |
| 动态范围 | ＞90dB |
| 谐波失真 | ＜0.8% |
| 类型 | 电容式 |
| 极性模式 | 单一指向性 |
| 频率响应 | 60Hz～16000Hz |
| 话筒灵敏度 | -47�3dB @ 1KHz |
| 接收灵敏度 | 50us（SINAD=20dB） |
| 音频输出 | 独立0～�400mv 混合0～�300mv |
| 温度范围 | -10℃～55℃ |